Тел. 8 (982) 384 -01 -83

Справочная таблица по форматам и нормам загрузки Фанеры ФСФ

«Мурашинский Фанерный завод» п. Мураши

| Таблица объемов сортовой продукции 2440 х 1220 мм |
| --- |
| Толщина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Объём листа (м3) | Количество листов в пачке (шт) 400мм | Количество листов в пачке (шт) 600мм | Объем пачки (м3) 400 мм | Объем пачки (м3) 600 мм |
| 4,00 | 2440 | 1220 | 0,011907 | 100 | 150 | 1,191 | 1,786 |
| 6,50 | 2440 | 1120 | 0,019349 | 62 | 92 | 1,200 | 1,780 |
| 9,00 | 2440 | 1220 | 0,026791 | 44 | 67 | 1,179 | 1,795 |
| 12,00 | 2440 | 1220 | 0,035722 | 33 | 50 | 1,179 | 1,786 |
| 15,00 | 2440 | 1220 | 0,044652 | 26 | 40 | 1,161 | 1,786 |
| 18,00 | 2440 | 1220 | 0,053582 | 22 | 33 | 1,179 | 1,768 |
| 21,00 | 2440 | 1220 | 0,062513 | 19 | 29 | 1,188 | 1,813 |
| 24,00 | 2440 | 1220 | 0,071443 | 16 | 25 | 1,143 | 1,786 |
| 27,00 | 2440 | 1220 | 0,080374 | 14 | 22 | 1,125 | 1,768 |
| 30,00 | 2440 | 1220 | 0,089304 | 12 | 20 | 1,072 | 1,786 |
| 35,00 | 2440 | 1220 | 0,104188 | 11 | 17 | 1,146 | 1,771 |
| 40,00 | 2440 | 1220 | 0,11907 | 10 | 15 | 1,191 | 1,786 |
| Таблица объемов сортовой продукции 2500 х 1250 мм |
| Толщина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Объём листа (м3) | Количество листов в пачке (шт) 400мм | Количество листов в пачке (шт) 600мм | Объем пачки (м3) 400 мм | Объем пачки (м3) 600 мм |
| 4,00 | 2500 | 1250 | 0,0125 | 100 | 150 | 1,250 | 1,875 |
| 6,50 | 2500 | 1250 | 0,020313 | 62 | 92 | 1,259 | 1,869 |
| 9,00 | 2500 | 1250 | 0,028125 | 44 | 67 | 1,238 | 1,884 |
| 12,00 | 2500 | 1250 | 0,0375 | 33 | 50 | 1,238 | 1,875 |
| 15,00 | 2500 | 1250 | 0,046875 | 26 | 40 | 1,219 | 1,875 |
| 18,00 | 2500 | 1250 | 0,05625 | 22 | 33 | 1,238 | 1,856 |
| 21,00 | 2500 | 1250 | 0,065625 | 19 | 29 | 1,247 | 1,903 |
| 24,00 | 2500 | 1250 | 0,075 | 16 | 25 | 1,200 | 1,875 |
| 27,00 | 2500 | 1250 | 0,084375 | 14 | 22 | 1,181 | 1,856 |
| 30,00 | 2500 | 1250 | 0,09375 | 12 | 20 | 1,125 | 1,875 |
| 35,00 | 2500 | 1250 | 0,109375 | 11 | 17 | 1,203 | 1,859 |
| 40,00 | 2500 | 1250 | 0,125 | 10 | 15 | 1,250 | 1,875 |

Норма загрузки еврофуры – 24-25 пачек